## Slide 1: SmartKnob sistem haptic de control inteligent
Candidat:
Plăvăț Vlad
Coordonator:
dr.ing. Valentin Stângaciu

## Slide 2: Cuprins
Introducere
Tehnologii folosite
Arhitectura sistemului
Implementarea subsistemelor
Rezultate obținute
Concluzii
Perspective de dezvoltare
Sinteza contribuțiilor

## Slide 3
Introducere
S-a urmărit proiectarea și implementarea unui buton rotativ cu feedback haptic, dotat cu diferite funcții suplimentare
Se dorește posibilitatea comunicării cu dispozitivul prin USB
Au fost necesare atât noțiuni mecanice și hardware, cât și software embedded și de aplicații

## Slide 4: Tehnologii mecanice folosite
Motorul BLDC
Tensometre [1]

## Slide 5: Tehnologii hardware folosite
Raspberry Pi Pico [2]
Driver de motor [3]
LED inteligent [4]
Ecran LCD [5]
Senzor magnetic [6]
Amplificator [7]

## Slide 6: Tehnologii software folosite
USB
C# (aplicație)
C (embedded)
tinyUSB
Pico SDK
HidLibrary
Unity

## Slide 7: Arhitectura sistemului

## Slide 8: Crearea unui motor special
Cerințe:
Lipsit de cogging
Configurație outrunner
Axul rotorului tubular
Impedanța bobinelor corespunzătoare
Cuplu maxim dezvoltat
Secțiune a unui motor [8]
Statorul și rotorul motorului construit
Conexiuni stea și delta

## Slide 9: Cadrul cu tensometre
Măsoară apăsarea și înclinarea butonului pe 2 axe
Profil al ansamblului motor-cadru
Cadrul cu tensometre

## Slide 10: Măsurarea înclinărilor
3 canale
Rată relativ mică de măsurare
Implicare scăzută a procesorului
CPU
SPI
SPI
CPU
GPIO
SPI
PIO
SPI
SPI
SPI
PIO
PIO
Xtilt
Ytilt
Press
DMA
DMA
DMA

## Slide 11: Măsurarea rotației
Rată foarte mare de achiziție
Implicare minimă a procesorului
CPU
SPI
SPI
PIO
SPI
angle
DMA

## Slide 12: Inelul cu LED-uri
Protocol de comunicare special
Mai multe date de trimis
Viteză de împrospătare >60Hz
PIO
Start DMA
WS2812
GPIO
CPU
WS2812

## Slide 13: Motor
Silențios și precis
Alimentat de la 5V
Control echilibrat trifazat
PWM
PWM
PWM

## Slide 14: Comunicarea USB
Interfața USB este complexă, deci a fost necesară utilizarea unor biblioteci
Pentru compatibilitate s-a folosit clasa HID (s-au utilizat tinyUSB și HidLibrary)
Conectarea hardware este simplă
USB
raport
OUT
raport
IN

## Slide 15: Biblioteca grafică
Tot ce ține de ecran va fi rulat pe cel de-al doilea procesor
Viteze de transfer foarte ridicate
PIO
Start DMA
SPI
GPIO
CPU2
SPI
CPU1
CPU2
FIFO hardware
Măsurători
Comanda motorului
Randare
Afișare

## Slide 16: Aplicația de test
Am realizat o aplicație-demo în Unity folosind C#
se exemplifică utilizarea citirii senzorilor și a controlului ecranului și a motorului

## Slide 17: Rezultate obținute
Sistem versatil de interfață cu utilizatorul
Mai multe moduri de feedback haptic
Conexiune USB și o compatibilitate ridicată
3 moduri de funcționare

## Slide 18: Concluzii
Un motor cu statorul neferos nu prezintă cogging, dar are o eficiență scăzută
Punțile tensometrice trebuie lipite în pozițiile finale pentru a putea estima valorile generate
Motorul nu cauzează interferențe semnificative
Utilizarea bibliotecilor (tinyUSB și HidLibrary) accelerează dezvoltarea sistemului, dar pot introduce latențe

## Slide 19: Perspective de dezvoltare
Analizarea posibilității unui motor mai puternic
Crearea unui PCB
Funcții noi de randare avansată
Adăugarea de funcționalități IoT

## Slide 20: Sinteza contribuțiilor
crearea designului și printarea 3D a carcasei dispozitivului
proiectarea și contrucția unui motor special fără perii
proiectarea și realizarea interconectării electrice între module fără a folosi un PCB
crearea unor biblioteci software pentru interfațarea cu modulele
scrierea unui soft embedded pentru SmartKnob, permițând diverse moduri de funcționare
alcătuirea unei aplicații demonstrative în Unity pentru a ilustra diverse utilizări ale dispozitivului

## Slide 21: Referințe
[1] https://gaugehow.com/tag/foil-strain-gauge/
[2] Raspberry pi Pico datasheet, Raspberry Pi Ltd, 2024. [Online]. Available: https: //datasheets.raspberrypi.com/pico/pico-datasheet.pdf
[3] https://artofcircuits.com/product/mx1616-1-5a-dual-motor-driver-module
[4] https://ardushop.ro/en/home/973-ws2812-led-module.html
[5] https://www.makerfabs.com/gc9a01-1-28-inch-round-lcd-module.html
[6] https://uploadcdn.oneyac.com/attachments/files/brand_pdf/magntek/F3/CA/MT6701QT-STD.pdf
[7] https://forum.arduino.cc/t/reducing-current-consumption-of-hx711/566716
[8] https://www.radiocontrolinfo.com/brushless-motor-cogging-explained/